## Slide 1: 小技能学习

## Slide 2: USB FS
单通道挂载USBFS：
  Mac mini执行usbfs –f /userDir
  DUT 进Diags 后执行：
    usb --setsource kis
    usbfs –m
2. 指定ID挂载USBFS：
  Mac mini执行 usbfs –f /userDir –n slot1
  DUT 进Diags后执行：
    usb --setsource kis
    usbfs -d slot1 -m

## Slide 3: Find 指令使用
1.
  常用操作：
    – 搜索当前目录下以.txt结尾的文件：find . -name “*.txt” – 搜索当前目录下的子目录：find . -type d – 搜索大小大于10MB的文件：find . -size +10M – 搜索最近7天内修改过的文件：find . -mtime -7
  常用参数：
    1. -name：按照文件名进行匹配查找。 示例：find . -name “*.txt” #查找当前目录下的所有以.txt结尾的文件
    2. -type：按照文件类型进行匹配查找。 示例：find . -type f #查找当前目录下的所有普通文件
    3. -size：按照文件大小进行匹配查找。 示例：find . -size +10M #查找当前目录下大小大于10MB的文件
    4. -mtime：按照文件的修改时间进行匹配查找。 示例：find . -mtime -7 #查找当前目录下最近7天内修改过的文件
    5. -user：按照文件的所有者进行匹配查找。 示例：find . -user username #查找当前目录下所有属于username用户的文件
    6. -exec：对搜索到的文件执行指定的命令。 示例：find . -name “*.txt” -exec cp {} /path/to/destination \; #将当前目录下所有以.txt结尾的文件复制到指定目录

## Slide 4: 本地Build schooner TP
  本地需包含以下文件：
    /Users/cyg/Desktop/Repo/TP/cli_x86 （Build 工具）
    /Users/cyg/Desktop/Repo/TP/assets(包含Main 文件) /Users/cyg/Desktop/Repo/TP/config.yaml（包含Config） /Users/cyg/Desktop/Repo/TP/coverages（包含TestPlan） /Users/cyg/Desktop/Repo/TP/main.csv
    终端运行指令：
      /Users/cyg/Desktop/Repo/TP/cli_x86 --schooner /Users/cyg/Desktop/Repo/TP
      运行结束后会在生成：/Users/cyg/Desktop/Repo/TP/schooner 文件夹

## Slide 5: DFU 常用路径
Bblib : root/Restore/AppleInternal/Diags/Logs/Smokey/Share/BBLib
Sunriseefuse: root/AppleInternal/Diags/Logs/Smokey/Sunriseefuse
PR: ~/Library/Application_support/PouRestore/

## Slide 6: Get USB LocationID
1. ioreg -liw0 -rn TADFUDevice (Only Dut in DFU mode)
2. /usr/local/bin/usbterm -list (DUT not in DFU Mode)
3. 进入DFU mode后：/usr/local/bin/kistool tadfu list

## Slide 7: DFU/SOC 校准
使用TM平台校准，调用以下TestPlan
  1. DFU_ADC_CAL….csv
  2. DFU_DAC_CAL….csv

## Slide 8: mix .deb文件安装
1. dpkg: sudo dpkg -i 包名.deb
2. apt: sudo apt install /路径/文件名
3. 修复依赖: sudo apt -get install -f

## Slide 9: mac mini get “lsof” Log
发送指令：lsof -p “PID” >/Desktop/process_lsof_Before_test.txt

## Slide 10: 手动查询MES/SFC
终端发送指令:
  curl “http://10.12.7.216:80/mes/exi/bobcat?” -d “c=QUERY_RECORD&sn=C61PC9XKCC&p=mpn&p=region_code”